## Slide 1
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
тел.: (812) 552-0110 (812) 552-1325 факс: (812) 556-3692 http://www.rtc.ru e-mail: rtc@rtc.ru
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Исследование методов определения положения трехмерных нетекстурированных объектов с использованием одной телевизионной камеры
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
Научный руководитель: нач. лаб. СТЗ – Д. Н. Степанов

## Slide 2
Цели и задачи исследования
Цель исследования:
Исследование и выбор методов определения положения нетекстурированых объектов по изображению.
Задачи исследования:
Обзор существующих методов определения положения объектов по изображению;
Определение критериев сравнения методов;
Определение границ применимости методов;
Выбор наиболее подходящих методов для выбранного объекта;
Реализация выбранных методов для выбранного объекта;
Экспериментальные исследования;
Анализ результатов работы.
Ожидаемые результаты:
Реализованный алгоритм определения положения объекта в системе координат камеры.
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
2

## Slide 3
План работ
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
3
15.10 - 29.10 | Обзор существующих методов определения положения объектов.
30.10 – 12.11 | Определение критериев сравнения методов; Определение границ применимости методов; Выбор наиболее подходящих методов.
13.11 – 26.11 | Реализация выбранных методов
27.11 - 04.12 | Экспериментальные исследования
05.12 – 11.12 | Анализ результатов работы и составление отчета о проделанной работе.
12.12 – 17.12 | Оформление результатов работы
18.12 | Защита НИР

## Slide 4
Методы детектирования объекта
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
4
Метод/ критерий | Сложность реализации | Время вычисления | Точность | Степень универсальности | Устойчивость к окклюзии
Цветовая фильтрация | Легко | Быстро | Средняя | Большая | Слабая
Локальные дескрипторы | Средне | Средне | Высокая | Средняя | Средняя
Сопоставление с шаблоном | Средне | Долго | Высокая | Большая | Высокая
Метод Оцу | Средне | Средне | Средняя | Средняя | Слабая
Машинное обучение | Сложно | Долго | Высокая | Малая | Высокая
Notes: Метод Цветовых фильтров может быть применим, так как заданный объект отличается от фона существенным образом.
Метод сопоставления с шаблоном позволяет находить объекты, совпадающие с заданным эталонами, с учетом преобразований вращения, масштабирования и параллельного переноса.
Метод не требует замкнутости границы, что позволяет применять его к пересекающимся и частично закрытым объектам. Основная особенность метода – обучение процессу подбора положения объекта, а не процедуре сравнения.
Для решения данной задачи метод скорее всего не применим: требуется большое количество изображений для обучения.
Из гистограммы человек легко видит, что имеется два четко разделяющихся класса. Суть метода Оцу заключается в том, чтобы выставить порог между классами таким образом, чтобы каждый их них был как можно более «плотным».
задача обнаружения объектов заключается в установлении наличия на изображении объекта, обладающего некоторыми определенными характеристиками. Такой характеристикой может быть, например, яркость. Одним из наиболее простых и естественных способов обнаружения объекта (или объектов) является выбор порога по яркости, или пороговая классификация (thresholding).

## Slide 5
Методы определения положения объекта
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
5
Метод/критерий | Сложность реализации | Время вычисления | Степень универсальности | Точность
Структурированная подсветка | Средне | Средне | Высокая | Средняя
PnP | Сложно | Средне | Средняя | Высокая
Машинное обучение (иерархический поиск) | Сложно | Обучение-долго | Низкая | Средняя
HOG | Средне | Средне | Средняя | Средняя
Сопоставление с моделью объекта | Легко | Быстро | Высокая | Средняя
Времяпролетная камера | Легко | Быстро | Высокая | Низкая
Notes: Существуют методы определения положения с применением лидаров и стереокамер, но это дорого.
Для определения положения 3D – объекта на монокулярном изображении существуют различные подходы. Некоторые методы основаны на глобальном сопоставлении шаблонов с использованием реальных шаблонов объекта. Некоторые из них рассматривают внешний вид или форму для представления объекта. Другие основаны на анализе локальных особенностей, описываемых дескрипторами, такими как HOG (Histogram of Oriented Gradients).

## Slide 6
Результаты выполнения практической части
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
5
Цветовая фильтрация заданного объекта
Notes: Существуют методы определения положения с применением лидаров и стереокамер, но это дорого.
Для определения положения 3D – объекта на монокулярном изображении существуют различные подходы. Некоторые методы основаны на глобальном сопоставлении шаблонов с использованием реальных шаблонов объекта. Некоторые из них рассматривают внешний вид или форму для представления объекта. Другие основаны на анализе локальных особенностей, описываемых дескрипторами, такими как HOG (Histogram of Oriented Gradients).

## Slide 7
План проведения экспериментальной части НИР
Построение модели объекта;
Получение набора положений модели объекта;
Построение иерархического графа положений объекта;
Определение положения детектированного объекта иерархическим поиском;
Обработка результатов и составление выводов.
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
7

## Slide 8
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 21
тел.: (812) 552-0110 (812) 552-1325 факс: (812) 556-3692 http://www.rtc.ru e-mail: rtc@rtc.ru
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й Н А У Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р Р О С С И И
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РОБОТОТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
Спасибо за внимание!
Докладчик: студент гр.43328/1, каф. МиР – Е. Э. Хомутов
Научный руководитель: нач. лаб. СТЗ – Д. Н. Степанов